WIAP®

Фотоотчёт: Снятие напряжений в металле, 2013 год, часто заменяет отжигание, стабилизация металлу. Штучное старение.

Фото 1: Современная установка для снятия напряжений, генерация LC_D

От 5 тонн до 50 тонн вес детали

.

Фото 3: На фирме Voith China напряжения у всех деталей снимаются вибрацией.

Фото 5: У изготовителя валов без вибрационного снятия напряжений возникают искривления  на много десятых мм, прежде всего после твёрдого хромирования. Если б напряжения снимались вибрацией, то искривления можно было б уменшить во много раз.

Фото 9: Напряжения в крановых конструкциях снимаются вибрацией.

Фото 11. У вигоревших кольцах перед обработкой напряжения снимаются вибрацией

Фото 13a. Вибрационное снятие напряжений в станине для другого клиента

Фото 15. Вибратор нужно очень сильно соединить с деталью

Фото16a. У 12 м станини с 8 направляющими напряжение тоже снимается вибрацией.

Фото 16в: После вибрационнго снятия напряжений станины заполняются наполнителм, для того чтоб они стали тяжёлыми и не вибрировали.

Фото 2: В 2012 году была отправлена установка в Китай фирме Voith. У них была другая установка, китайская, которую они заменили  на нашу.

Фото 4: Вибрационное снятие напряжений во мнгох нержавеющих баках. Специалисты, которые занимаются обработкой, говорят, что у деталей, напряжение у которых было снято вибрацией, не имеют искривления и это не мешает дальнейшей обработке.

Фото 8: У подготовленых плитах перед конечной обработкой напряжения снимаются вибрацией.

Фото 10: Тонкостенные конструкции могут с помощью незначительной силы очень сильно колебаться. Благодаря равномерному, одновременному установлению вибратора через возбудитель V одновременно снимаются и все напряжения.

Фото 13: Каждая деталь должна лежать на резине, для того чтоб никакое колебание не переходило на помещение.

Фото 14: Здесь напряжения вибрацией снимаются в каркасе токарного станка

Фото16 : Снятие напряжений в промежуточной плите

Фото 16б: Много таких CNC  Wiap DM4C, 24 тонных, токарных станков изготовил Wiap для Анголы и Швейцарии. Напряжения у всех машин снималось вибрацией.

Sven_ Iris_ Hans-Peter  Widmer

Wiap AG Ltd SA  Baarestrasse 78, CH 6300 Zug

Switzerland,  Schweiz. Tel. 062 7524260, Fax 062 752 48 61 Webside  www.wiap.ch,                     Dez.2013

wiap(at)widmers.info