Wiap   AG  LTD   SA

ВИБРАЦИОННОЕ СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Комплект установки  WIAP LC 20с необходимыми принадлежностями.

Фото 1.Свен Видмер во время вибрационного снятия напряжений. Много клиентов регулярно заказывают снятие напряжений в металле. Это хорошая замена отжиганию. Стоим меньше и экономит много энергии.

Фото 2 У этого вала, который весит больше 1

тонны, напряжения снимаются за 25 минут.

Фото 3.С помощью прочных струбцин WIAP нужно соединить деталь с вибратором.

Фото 4: Специальная зажимная призма присоединяет к шипу вала.

Фото 5: Также сгоревшие плиты, которые без вибрирования искривляются на мм, благодаря вибрации остаются искривлёнными на несколько десятых мм. То есть вибрационное снятие напряжений в металле есть альтернативой к отжиганию.

Фото 6:

Фото 7: Здесь на эксцентрике настраивается вес детали. От 50 кг 3 % и до 20 тонн 100 % степени эксцентрика.

Фото 8: Этот ексцентрик раскручивается.

Фото 9: Монтаж установки для снятия напряжений  WIAP LC 20 и вибратора LC 50

WIAP AG-Ltd-SA

Obersumpfstrasse 11

CH 5745 Safenwil  Switzerland

www.wiap.ch

Tel +41 62 7524260   Fax +41 62 7524861

www.metallentspannen.ch

Mail: wiap(at)widmers.info

Місцезнаходження:  Wiap AG-Ltd-SA,  Baarerstrasse

CH 6300 Zug,  Switzerland